## Slide 1: Datagram IP, Fragmentación e ICMP

## Slide 2
Fragmentación práctico 0:
Se envía un paquete de H1 a H2 de 1300 bits (1320 en total con encabezamiento)
P2 | 0 | 1 | 1300
P2 | 0 | 0 | 460
P2 | 460 | 0 | 460
P2 | 920 | 1 | 380
Id | Desp | Final | Bits de datos
En la red de MTU 480:
Posee algunos campos de Datagram, pero no esta completo.
Notes: MTU unidad máxima de transferencia

## Slide 3: Datagram IP: Encabezado
ENCABEZADO
Notes: DATAGRAM IP: posee 20bytes de encabezado y el tamaño de datos variable
VERS: Indica la versión del protocolo IpV4 y IpV6
HLEN: indica el tamaño del encabezado en cantidad de filas de 32 bits el valor mínimo es 5 y el máximo es 15 y esto depende de si hay opciones o no las hay. Como HLEN es de 4bits limita a poder transmitir como máximo 40bytes como máximo para la parte de opciones ya que el numero máximo a escribir es 15
TIPO SERVICIO: este campo sirve para indicar el servicio que se desea en una combinación de confiabilidad y seguridad. Alternando los bits.
LONGITUD TOTAL: Indica la longitud total del paquete por ahora es 2ª la 16 ósea 65 535 bytes
IDENTIFICACIÓN: es básicamente un id de paquete para que el destino pueda determinar a que datagram pertenece el paquete recién llegado.
FLAGS, es un conjunto de tres bits
1, el primero es sin uso. Debe ser 0.
2, DF indica no fragmentar el paquete 0 indica que se puede fragmentar 1 no se puede fragmentar.
3, MF indica si vienen, más fragmentos 1 que vienen más cero que es el ultimo fragmento.
DESPLAZAMIENTO: indica el desplazamiento del fragmento dentro del datagram original.
TTL: Tiempo de vida del paquete indica el valor en segundos de cuanto puede estar un paquete en la red el valor máximo es 255 y por cada salto que realiza se descuenta en uno, si el paquete se queda más de un tiempo en un router se descuenta esa cantidad.
PROTOCOLO: Indica cual es el protocolo que con cual va entregar el paquete a las capas superiores una vez ensamblado.
CHECKSUM: Suma de verificación, para comprobar solamente el encabezado del paquete no tenga errores. Usando aritmética complemento a 1
IP ORIGEN y IP DESTINO, son las direcciones de los host emisor y receptor del datagram.
Opciones es un campo que vamos a ver a continuación y se usa para,
El manejo de errores
Opciones de ruteo
Seguridad

## Slide 4: Datagram IP: Fragmentación

## Slide 5: Datagram IP
FLAGS, es un conjunto de tres bits
1, el primero es sin uso. Debe ser 0.
2, DF indica no fragmentar el paquete:
bit 0 indica que se puede fragmentar ;
bit 1 no se puede fragmentar.
3, MF indica si vienen, más fragmentos:
bit 1: que vienen más
bit 0: que es el ultimo fragmento.
DESPLAZAMIENTO: indica el desplazamiento del fragmento dentro del datagram original.
TTL: Tiempo de vida del paquete indica el valor en segundos de cuanto puede estar un paquete en la red el valor máximo es 255 y por cada salto que realiza se descuenta en uno, si el paquete se queda más de un tiempo en un router se descuenta esa cantidad.

## Slide 6: Datagram IP: Fragmentación

## Slide 7: Datagram IP: Fragmentación

## Slide 8: Datagram IP: ICMP
Protocolo de control y notificación de errores del Protocolo de Internet (IP).

## Slide 9: Wireshark: ICMP- Mensajes
Aplicación analizadora de protocolos de red. http://www.wireshark.org/

## Slide 10: Mensajes ICMP- Echo Request & Echo Reply
Se utiliza para detectar si un sistema esta en red.
La petición se inicia con Echo Request (tipo =8) y el destino debe contestar con el Echo Reply (tipo = 0).
Identificador y secuencia deben ser los mismos en la respuesta.
  Tiempo de respuesta.
Implementado en muchos SOs con el comando Ping.

## Slide 11: Comandos Icmp - Ping
La orden Ping envía mensajes de solicitud de Eco e informa acerca de las respuestas.
Utiliza "Echo Request" y "Echo Reply" de ICMP.
Parámetros:
  Cantidad de peticiones Echo
    -n (win)
    -c (*nix)
  (1-255) Especifica tiempo de vida de la solicitud.
    -i (win)
    -t (*nix)
Se utiliza para diagnosticar errores en una Red.

## Slide 12: Mensajes ICMP- Echo Request & Echo Reply
ping –n 1 10.0.0.2

## Slide 13: Mensajes ICMP- Echo Request & Echo Reply

## Slide 14: Mensajes ICMP- Destination Unreachable
Se genera cuando no se puede entregar los datagramas.
  El router no encuentra ruta de acceso .
  El paquete no puede ser fragmentado

## Slide 15: Mensajes ICMP- Time Exceeded
Se envía al emisor cuando el TTL del paquete =0 -> El paquete se descarta
  Código 0 -> Generado por router
  Código 1 -> Generado por host esperando fragmentos para reemsamblar.

## Slide 16: Mensajes ICMP- TIMESTAMP REQUEST y REPLY
TIPO
CODIGO
CHECKSUM
(16)
IDENTIFICADOR
(16)
NUMERO SECUENCIA
(16)
ORIGINATE TIMESTAMP (32)
RECEIVE TIMESTAMP (32)
TRANSMIT TIMESTAMP (32)
Se utiliza para estimar el tiempo de tránsito en la red. Tipo 13 y 14
Originate: Seteado por el emisor antes de enviar el request.
Receive: Seteado por el receptor inmediatamente después de recibir el request.
Transmit: Seteado por el receptor inmediatamente ante de enviar el reply

## Slide 17: Comandos ICMP - Traceroute
Envía un datagrama IP con un tiempo de vida(TTL) de 1 al host de destino.
  El primer "router" decrementará el TTL a 0 y devolverá "Time Exceeded“.
  Se identifica el primer router del camino.
  Se incrementan sucesivamente los valores de TTL hasta llegar al destino.
Traceroute
  *nix
  Paquetes UDP
  Paquetes ICMP –i
Tracert
  Windows
  Paquetes ICMP por defecto

## Slide 18: ICMP- Mensajes